Concetti fondamentali sulle Centrali energetiche

Principio di conservazione dell’energia:

L’energia non si crea ne si distrugge ma si trasforma da una forma all’altra

- Le forme di energia sono

- Nucleare: contenuta dentro ogni atomo ma naturalmente emessa sottoforma di radiazioni elettromagnetiche da alcuni atomi instabili detti anche “radiattivi” come l’Uranio o il Plutonio.

- Chimica: contenuta nei legami chimici tra atomi. Essa si libera sotto altre forme al rompersi di questi legami (calore da combustione) o al muoversi degli atomi portatori di cariche elettriche (energia elettrica da ioni)

- Termica: L'energia termica è posseduta da qualsiasi corpo che abbia una temperatura superiore allo zero assoluto (-273°C). Essa  può essere utilizzata direttamente (es. fuoco) oppure trasformata in altre fonti di energia.

- Energia elettrica: è l'energia associata all'elettricità. Il termine è utilizzato per indicare sia l'energia dal moto delle cariche elettriche e sia l'energia elettrostatica derivante da una particolare distribuzione delle cariche in un corpo. L'energia elettrica non è sfruttata come fonte di energia primaria (fulmini) ma si ottiene dalla trasformazione di altre forme di energia.

- Energia radiante: viene emessa dai corpi sotto forma di irradiazioni di onde elettromagnetiche. L'irradiamento può essere emesso dal corpo in modo spontaneo o in particolari condizioni di sollecito. Le principali forme di energia radiante sono le radiazioni luminose (luce, ultravioletto, infrarosso), i raggi X, i raggi gamma e le onde radio.

- Energia cinetica: è posseduta da un corpo a causa del suo movimento. L'energia cinetica è determinata dalla massa del corpo (m) e dalla velocità di movimento. L’aggettivo “cinetica”, dato all’energia, infatti, deriva dal sostantivo greco “kinesis”, che significa “movimento”.

- Energia potenziale elastica è immagazzinata in un corpo elastico che è stato deformato da forze esterne. Tale energia si libera nel momento in cui il corpo elastico torna alla sua forma iniziale (es. molla) con un movimento (energia cinetica) da suo interno. Il ritorno alla forma iniziale non è però integrale dato che, dopo ogni deformazione, permane nel corpo elastico una piccola  modifica.

- Energia potenziale gravitazionale; è posseduta da qualsiasi elemento dotato di massa posto ad una certa altezza in un campo di forze gravitazionale. Essa si libera sottoforma di energia cinetica nel momento in cui questo elemento si muove cadendo a causa della forza gravitazionale che lo attrae verso il centro della Terra.

- Energia meccanica: rappresenta la somma dell’energia cinetica e potenziale contenuta in un corpo in un campo di forze. (se è fermo è tutta potenziale se è in movimento è tutta cinetica). In particolare, un corpo in rotazione intorno ad un asse (es. ingranaggi o pale) ha un energia meccanica di rotazione che corrisponde alla sua energia cinetica rotazionale.

- Le fonti di energia (che contengono una o più energie primarie) possono essere classificate come:

  - Rinnovabili se nell’arco del tempo di sopravvivenza dell’Uomo saranno sempre presenti e utilizzabili. Di fatto, la loro scomparsa significherebbe l’estinzione della razza umana. Esse sono e contengono le seguenti forme primarie di energia:

| Fonte | Forma | Fonte | Forma |
| --- | --- | --- | --- |
| Sole | Radiante luminosa | Idrogeno | Chimica |
| Vento | Cinetica | Legno e Biomasse | Chimica |
| Acqua in quota | Potenziale gravitazionale | Vapore del sottosuolo | Termica |
| Acqua in moto | Cinetica | Rifiuti | Chimica |

  - Esauribili se sono destinate a scomparire perché hanno dei tempi di sfruttamento più veloci dei tempi di riproduzione.

| Fonte | Forma | Fonte | Forma |
| --- | --- | --- | --- |
| Uranio | nucleare | Gas | Chimica |
| Petrolio | chimica | Carbone | Chimica |

Tabella di approfondimento sulle fonti di energia (da completare)

| Fonte | Reperibilità | Principali luoghi di diffusione |
| --- | --- | --- |
| RINNOVABILI |  |  |  |
| ESAURIBILI |  |  |  |

- I Dispositivi energetici fanno parte delle Centrali energetiche e hanno il compito di trasformare l’energia da una forma all’altra. Essi possono essere classificati essenzialmente in cinque tipi : meccanici, idraulici, termici, chimici/nucleari, elettrici

Tabella di approfondimento sui dispositivi energetici (da completare)

| Dispositivo energetici di Centrali | Trasformazione energetica | Materiali di cui sono fatti e l’impatto sull’ambiente |
| --- | --- | --- |
| moltiplicatore di giri | Cinet rot. -> cinet. rot di potenza di velocità |  |
| Pale eoliche |  |  |
| turbina idraulica |  |  |
| acqua in quota con diga e condotta forzata | potenziale -> cinetica |  |
| Pompa idraulica e Estrattore | Elettrica -> meccanica |  |
| Forno o Bruciatore con scambiatore termico | chimica -> termica |  |
| turbina a gas/vapore |  |  |
| Condensatore e torre refrigerante |  |  |
| specchi | luminosa-> luminosa concentrata |  |
| Tubo Sali concentrati | Luminosa -> termica e cinetica |  |
| REATTORE NUCLEARE |  |  |
| fermentatore/ digestore | chimica-> chimica utilizzabile |  |
| Cella a combustibile |  |  |
| Trasformatore | Elettrica -> elettrica basso Volt alto Votl |  |
| Inverter | Elettrica continua -> elettrica alternata |  |
| Alternatore |  |  |
| Celle fotovoltaiche |  |  |

Tabella del “come funziona” (da completare)

| Tipo e simbolo | Dispositivi energetici | Come funziona? |
| --- | --- | --- |
| Meccanici |  | moltiplicatore di giri |  |
|  |  | Pale eoliche |  |
| Idraulici |  | turbina idraulica |  |
|  |  | Diga con condotta forzata |  |
|  |  | Pompa idraulica e Estrattore |  |
| Termici |  | Forno o Bruciatore con scambiatore termico |  |
|  |  | turbina a gas/vapore |  |
|  |  | Condensatore e torre refrigerante |  |
|  |  | specchi | Grazie alla forma parabolica concentra tutti i raggi solari in un punto detto fuoco |
|  |  | Tubo a Sali concentrati |  |
| Chimici |  | REATTORE NUCLEARE |  |
|  |  | fermentatore/ gassificatore |  |
|  |  | Cella a combustibile |  |
| Elettrici |  | Trasformatore |  |
|  |  | Inverter |  |
|  |  | Alternatore |  |
|  |  | Celle fotovoltaiche |  |

- Una Centrale elettrica è un sistema energetico costituito da un insieme di dispositivi energetici che trasformano l’energia primaria (inizialmente contenuta in una fonte naturale di energia) in altre forme fino a quelle più utilizzabile dall’uomo (elettrica o termica).

| Centrali energia | fonte | Dispositivi energetici |
| --- | --- | --- |
| Centrale nucleare | Uranio | Reattore nucleare -> Turbina a vapore->Torre di raffreddamento Alternatore-> Trasformatore |
| Inceneritore | Rifiuti | Forno&scambiatore->Turbina a vapore->Condensatore Camini&filtri Alternatore-> Trasformatore |
| Centrale termoelettrica | gas petrolio carbone | Bruciatore&scambiatore ->Turbina a gas ->Camini&filtri Turbina a vapore->Condensatore Alternatore -> Trasformatore |
| Centrale con celle a combustibile | Idrogeno | Bruciatore&scambiatore ->Turbina a gas ->Camini&filtri Turbina a vapore->Condensatore Alternatore -> Trasformatore |
| Centrale geotermica | Vapore Sottosuolo | Estrattore->scambiatore calore->Turbina vapore-> Condensatore Alternatore-> Trasformatore |
| Centrale a biomasse | Rifiuti vegetali | Fermentatore -> Turbina a gas -> Condensatore Camini&filtri Alternatore-> Trasformatore |
| Centrale fotovoltaica | Sole | Celle fotovoltaiche ->Inverter->Trasformatore |
| Centrale solare-termica | Sole | Specchi->tubo Sali concentrati->Turbina vapore-> Condensatore Alternatore-> Trasformatore |
| Centrale eolica | Vento | Pale eoliche->moltiplicatore di giri-> Alternatore-> Trasformatore |
| Centrale idroelettrica | Acqua in quota | Diga->Condotte forzate->Turbina idraulica->Alternatore->Trasformatore Pompa idraulica |
| Centrale onde e maree | Acqua | Turbina idraulica->Alternatore->Trasformatore |

Tabella delle Trasformazioni energetiche nelle centrali

| Centrali energia | Discorso su Funzionamento Centrale con trasformazioni energetiche |
| --- | --- |
| Centrale nucleare |  |
| Inceneritore |  |
| Centrale Termoelettrica |  |
| Centrale con celle a combustibile |  |
| Centrale geotermica |  |
| Centrale a biomasse |  |
| Centrale fotovoltaica |  |
| Centrale solare-termica |  |
| Centrale eolica |  |
| Centrale idroelettrica |  |
| Centrale onde e maree |  |